Система очистки воды

2-х стадийная система очистки воды

(PU894 W2-WF14-PR-EZ)

Уважаемый покупатель!

Большое спасибо за то,  что вы выбрали нашу систему очистки воды «Райфил». Наша продукция полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам Российской федерации. При ее правильной эксплуатации вы будете получать чистую и вкусную воду на протяжении многих лет. Для достижения наилучших результатов рекомендуем подробно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и сохранить его в качестве справочного материала. Во избежание проблем и ошибок следует ознакомиться с разделом по технике безопасности и строго соблюдать инструкции по установке системы. Необходимо сохранить руководство пользователя и держать его вместе с системой очистки воды. Если возникнет необходимость изменить место установки системы или передать её другому владельцу,  пользователь должен иметь возможность ознакомиться с её устройством и прочесть инструкцию по безопасности.

Содержание

Руководство по установке…………………………………………………….… 4

Комплект поставки……………………………………………………………….… 6

Схема фильтрации воды и компоненты системы……………….… 7

Установка

- Подключение воды………………………………………………………. 8

- Установка соединительных трубок………….………………. 9

- Подключение и установка крана …………………………… 10

- Замена фильтров…………………………………………………………. 11

Требования к воде…………………….………………………………………… 12

Спецификация………………………………………………………………………. 12

Сроки замены картриджей………………….……………………………… 12

Возможные неисправности и способы их устранения…….… 12

Гарантия………………………………………………………………………………… 13

Руководство по установке.

Внимание! Система очистки воды предназначена для работы в водопроводных сетях со стандартным давлением.

Внимание! Система фильтрует только холодную воду. Во избежание возможных проблем и последующего протекания воды, мы рекомендуем доверить установку специалистам, либо произвести установку строго в соответствии с инструкцией.

- При установке внимательно прочтите инструкцию и изучите схему устройства.

- Перед подключением проверьте комплектность.

- Перед подключением необходимо убедиться, что колбы в водоочистителе закручены до упора.

- Отключите подачу холодной воды в стояке, либо перекройте вентиль подачи воды к смесителю.

- Поставьте систему в выбранном Вами месте под мойкой или подвесьте систему к стене.

- Произведите подключение системы, согласно приведенной ниже инструкции.

- После подключения откройте вентиль подачи холодной воды. Сливайте первую чистую воду на протяжении 3-5 минут, т.к. вода может содержать консерванты фильтрующих элементов. После этого можете пользоваться очищенной водой.

Внимание! Перед длительным перерывом в использовании системы или отъездом перекройте подачу холодной воды при помощи шарового вентиля. При повторном включении следует повторить пункт 7 вышеописанного руководства.

Внимание! Фильтрующие элементы должны всегда находиться в воде.

После замены фильтрующих элементов мы настоятельно рекомендуем полностью сливать «первую» воду.

Перед первой установкой системы, если существует подозрение, что качество воды не соответствует требованиям, которые предъявляются в данной инструкции, то настоятельно рекомендуем Вам сделать анализ воды и, при необходимости, установить дополнительные фильтрующие элементы.

Если обнаружатся подтеки воды или какие-то неполадки, то перекройте воду к системе и вызовите специалиста для устранения возможных проблем.

Внимание! Если существует вероятность падения температуры в помещении, где установлена система ниже 0 С0, то необходимо предпринять меры, чтобы избежать воздействия низких температур на систему, т.к. это может привести к ее поломке и выходу из строя.

Внимание! Неправильная установка, не соблюдение указанных требований или самовольное внесение изменений в конструкцию системы влечет полное аннулирование всех гарантийных обязательств со стороны продавца.

Комплект поставки.

Пожалуйста, внимательно изучите комплектацию, в комплект поставки входит:

- Кран чистой воды;

- Водоочиститель с насосом DUO (PU894 W2-WF14-PR-EZ);

- Ключ для откручивания колб;

- Шаровой кран;

- Адаптер;

- Трубка 1,2 метра;

Схема фильтрации воды и компоненты системы.

1-я стадия – механическая очистка от взвесей, песка и нерастворимых химических соединений. Картридж SC-10-10 изготовлен из полипропилена высокой плотности.

- Степень очистки – 10 мкр.

- Срок службы – около 6000 л.

- Эффективность очистки – 90%

2-я стадия – удаляет большинство органических соединений. Префильтр CBC-10-10 изготовлен из высококлассного спрессованного кокосового угля.

- Степень очистки – 10 мкр.

- Срок службы – около 6000 л.

- Эффективность очистки – 93%

A.Механический фильтр		B. Спрессованный уголь

C. Кран чистой воды

Установка

- Подключение воды.

  - Подключение к водопроводу производится при помощи адаптера (поз. 1)

  - Шаровой кран (поз. 2) соедините с адаптером.

  - В гайку (поз. 4) вставьте трубку (поз. 3) и закрутите до упора.

Внимание! На вход можно подавать только холодную воду.

- Установка соединительных трубок.

  - Вставьте трубку (поз. 1) В фитинг со стопорным кольцом (поз. 2) до упора.

Внимание! Трубка должна иметь ровные края и не иметь шероховатости.

  - Для того, чтобы снять трубку, необходимо приложить небольшое усилие на стопорное кольцо (поз. 3) – см. стрелки на рис. 2, и вынуть трубку. Данное фитинговое соединение можно использовать неоднократно.

- Подключение и установка крана.

Предлагается два типа подключения:

Тип 1:

  - Просверлите в мойке (поз. 4) отверстие диаметром 12 мм.

  - Вставьте кран и произведите сборку по рис. 4 в следующей последовательности:

Кран (поз. 1), металлическая пластина (поз. 2), резиновая прокладка (поз. 3), резиновая прокладка (поз. 5), пластмассовая шайба (поз. 6), металлическая шайба (поз. 7), гайка (поз. 8).

  - В гайку (поз. 11) вставьте трубку.

  - На трубку наденьте втулку (поз. 10).

  - В трубку вложите вставку (поз. 9).

  - Затяните гайку ключом с небольшим усилием.

Тип 2:

3.1 Просверлите в мойке (поз. 4) отверстие диаметром 12 мм.

3.2 Прикрутите специальный фитинг (если имеется в комплектации) к крану чистой воды, используя фум-ленту. Вставьте трубку в фитинг.

3.3 Произведите установку крана согласно рис. 3.

4. Замена фильтров.

4.1 Перекройте воду шаровым краном адаптера и откройте кран чистой воды для сброса давления в системе.

4.2 При помощи ключа снимите колбу и поменяйте картридж.

4.3 Смажьте резиновый уплотнитель вазелином или силиконовой смазкой (не путать с герметиком).

4.4 Установите колбу обратно и затяните ключом.

Требования, предъявляемые к исходной воде

Давление (max), атм…………………….....................................................2-7

рН…………………………………………………………………………………………….3-11

Температура, С………………………………………………………………………4-38

Спецификация

Максимальное давление…………………………………………………….. 7 атм.

Максимальная температура………………………………………….. до 37 С0

Кислотность……………………………………………………………………… 3-11 рН

Размеры………………………………………………………………. 470х381х419 мм

Вес………………………………….……………………………………………………………….. 4 кг

Сроки замены картриджей

- Механический фильтр (SC-10-10)………………………. от 3 мес.

- Гранулированный уголь (GAC-10-10R-C)……………..от 6 до 9 мес.

- Спрессованный уголь (CBC-10-10)……………… от 6 до 9 мес.

Возможные неисправности и способы их устранения.

| Проблема | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Утечки | Резьбовые соединения не затянуты | Проверьте и при необходимости затяните резьбовые соединения |
|  | Трубки подсоединены не герметично | Выньте и еще раз подсоедините трубки, предварительно смазав ее силиконовой смазкой |
|  | Не хватает уплотнительных колец | Свяжитесь с дилером |
| Малая производительность | Трубки перегнулись | Проверьте трубки и устраните перегибы |
|  | Засорились фильтры | Замените фильтры |
|  | Низкая температура воды | - |

Гарантии:

При подключении PU894 W2-WF14-PR-EZ вне системы муниципального водоснабжения (в коттеджных поселках, загородных домах и т.д.) перед установкой оборудования мы настоятельно рекомендуем Вам убедиться, что давление в системе не превышает 7 атм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию водоочистителя без ухудшения качества очистки воды.

Рекомендуем для установки фильтра обратиться к Вашему продавцу (региональному дилеру), т.к. производитель не несет гарантийных обязательств в случае неправильной установки системы очистки воды.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец несет годовую гарантию при условии соблюдения правил эксплуатации, согласно технической характеристики устройства. Гарантия не распространяется на фильтрующие элементы.

Модель:__________________________________________

Организация-продавец:_____________________________

Подпись продавца:_________________________________

Дата продажи « __» «____________» 20__г.

Для заметок.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Памятка о замене картриджей.

| Картиридж | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- |

Производство: Тайвань

# Text boxes

Рис. 3